Автомобиль бортовой ISUZU CYZ52T с КМУ  HKTC 8016.

| Наименование модели | Кран-манипулятор автомобильный с алюминиевой бортовой платформой на шасси ISUZU CYZ52T |
| --- | --- |
| Основные характеристики |
| Габаритные Длина х Ширина х Высота автомобиля, мм | 11680х2550х4000 |
| Колесная формула | 4х6 |
| Колесная база, мм | 5 295 + 1 370 |
| Полная масса автомобиля (по ПТС), кг | 33 000 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 17 100 |
| Двигатель |
| Модель | ISUZU 4HK1(4HK1E5NC) |
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHB, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
| Рабочий объем, см3 | 15 681 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) / мин.-1 | 294 / 400 при 1 800 |
| Макс. крутящий момент, Н▪м / мин.-1 | 1 863 при 1 300 |
| Шасси |
| Тип сцепления | Сухое, однодисковое |
| Коробка передач | ISUZU MJT7S или ISUZU MJX16P 7-ступенчатая, механическая или 16-ступенчатая, механическая (с делителем и демультипликатором) |
| Тормозная система | Пневматическая с ABS |
| Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, трехместная |
| Характеристики надстройки |
| Стандартная комплектация | Алюминиевая бортовая платформа – габаритные размеры 8000*2550*600 м. ;Материал бортов – анодированный алюминий; Материал пола – транспортировочная (бакелитовая) фанера 21 мм; Оцинкованные петли крепления груза – 10шт.; Алюминиевые боковые ограждения на откидных оцинкованных кронштейнах; КОМ-Насос |
| Завод-изготовитель автомобиля | «РусТрак», Россия, Н. Новгород |

| Надрамник под КМУ | Сварная рамная конструкция из стали 09Г2С. Дробеструйная обработка, промышленная многослойная окрасочная система (полиакриловая, антикоррозийная мастика), окраска и сушка в окрасочной камере. |
| --- | --- |
| Крепление надрамника под КМУ к раме шасси | Крепежные щеки и крепежные шпильки. Болты и момент затяжки выбираются согласно инструкциям Manual Isuzu. |
| Основание бортовой платформы | Сварная рамная конструкция. Состоит из продольных лонжеронов и поперечных балок, усиленных в местах стыка. По периметру приваривается универсальный окантовочный профиль HOSSEN. Дробеструйная обработка, промышленная многослойная окрасочная система (полиуретановая и эпоксидная), окраска и сушка в окрасочной камере. Цвет окраски каркаса – черный, цвет окраски основания – в цвет КМУ (цвет может быть изменен по требованию заказчика). Вся окраска производится в специальных окрасочных камерах с соблюдением технологии окраски. |
| Крепление кузова к раме шасси | Кронштейн в передней и средней части а/м, крепежные щеки – в задней части. Болты и момент затяжки выбираются согласно инструкциям производителя шасси. |
| Настил | Ламинированная фанера (толщина 21 мм), с противоскользящим покрытием. Оцинкованные петли крепления груза в окантовочном профиле платформы (не уменьшают погрузочную ширину платформы). |
| Борта платформы | Алюминиевый бортовой профиль, откидывающиеся, высота 600 мм, съемный; По три оцинкованные петли на борт. |
| Угол открытия бортов, град. | 180 |
| Бортовые стойки | Средние и задние стойки быстросъемные |
| Фурнитура | Оцинкованная |
| Боковая защита | Боковая защита из алюминиевого профиля, соответствует техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств и ЕЭК ООН |
| Задний брус безопасности | Задний стальной противоподкатный брус, соответствует техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств и ЕЭК ООН |